## Slide 2: ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALGORITMO DE PLANEAMIENTOS
[G.D. Hager and Z. Dodds]

## Slide 3
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Path Planning
Mobile robot path planning refers to the design of the safely collision-free path with shortest distance and least time-consuming from the starting point to the end point by a mobile robot autonomously.
[L. Lixing, et al. Expert Systems With Applications , 2023]
2D
3D
START
TARGET
START
TARGET
[N. Perrin. Humanoid Robotics: A Reference, 2018]
Colision
Colision
Colision
Colision
Distancia
Euclidean Distance
Manhattan Distance
Chebyshev Distance
Minkowski Distance

## Slide 4
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Bug
Problemas comunes:
Rutas incorrectas
Loops infinitos
Ineficiencia
Comportamientos inseguros
BUG es parte de los algoritmos de planeamiento que pueden ser aplicados en ambientes desconocidos
Para poder comprender su ambiente el algoritmo asume un conocimiento local y una posicion objetivo global
ULTRASONIDOS
El comportamiento del movimiento es basico
Sigue las paredes de los obtaculos
Realiza movimientos en linea recta dirigidas hacia el objetivo
IMU
Creando un espacio latente alrededor del obstaculo
Comparando con la posicion actual sensada

## Slide 5
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Bug
La posicion objetiva es conocida
El robot puede medir la distancia entre la posicion actual y el objetivo
IMU
Consideraciones:
El ambiente de trabajo esta contenido en 2D o 3D.
Los obstaculos son finitos en area y existe un numero finito de estos.
El area del obstaculo es restringido
El espacio libre es:
Espacio Latente

## Slide 6
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Bug 0
El camino se define como una secuencia de choque/escape de los obstaculos delimitados por la posicion inicial (start) y final (goal)
Principio:
Avanza hacia el objetivo en linea recta.
2. Choca con un obstaculo (espacio latente).
3. Rodea el obstaculo hasta encontrar una posicion de escape.
4. Continua
[-1, 0]
[1, 0]
[0 ,-1]
[0, 1]
Direcciones de giro

## Slide 7
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Bug 1
Si contamos con mayor poder computacional, se podría describir el obstáculo en su totalidad. Encontrando la posición optima de escape
Principio:
Avanza hacia el objetivo en linea recta.
2. Si un obstaculo es encontrado, se circunnavega alrededor de este.
3. Calcular las distancias entre el obstáculo y la posición objetivo.
4. Regresar al punto con menor distancia con el objetivo (siguiendo la paredes).
5. Continua

## Slide 8
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Bug 1
Posibles problemas:
El algoritmo puede terminar incorrectamente, debido a que gasta una cantidad infinita de tiempo para encontrar una solución.
Puede que exista más de un punto de salida que sea cercano al objetivo. Existe un numero finito de parejas entre puntos de choque/escape
La linea recta intersecaobtaculo varias veces al obstaculo.
Extensión del camino
CAMINO CORTO
CAMINO LARGO
perimetro
perimetro
El perimentro de cada obstaculo chocado

## Slide 9
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Bug 2
Es innecesario buscar el minimo global de la distancia entre el objetivo y el obstáculo. Por ende, nos basamos de la distancia minima entre el punto de partida y el objetivo (m-line)
Principio:
Avanza hacia el objetivo en linea recta.
2. Si encuentras un obstáculo, bordealo hasta encontrar la m-line nuevamente.
3. Escapar del obstáculo y continuar.
Avanza hacia el objetivo en linea recta.
2. Si encuentras un obstáculo, bordealo hasta encontrar la m-line nuevamente, esta posicion debe ser la mas cercana hacia el objetivo.
3. Escapar del obstáculo y continuar.

## Slide 10
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Varia debido a la eleccionde de direccion de movimiento?
Cual es el más óptimo?
Bug 2

## Slide 11
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Bug 1 vs Bug 2
Bug 2 > Bug 1
Bug 2 Bug 1
<
Bug 1 es un algoritmo de busqueda exhaustiva (minimo global)
Bug 2 es un algoritmo de busqueda más practico (minimo local)
Elegir dependiendo de la situación
Bug 1 tiende a presentar un mejor rendimiento en diversas situaciones

## Slide 12
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Código Clase Bug
Inicializar las variables
Inicializar el espacio latente
Función para el desplazamiento

## Slide 13
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Código Clase Bug
Función de movimiento frente obstaculos
Direcciones de movimiento previamente elegidos
No visited
Visited

## Slide 14
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Código Bug 0
Inicializar

## Slide 15
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Código Bug 1
Actualizando

## Slide 16
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Código Bug 2

## Slide 17
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Código Bug 2
Para la visualización:
Al empezar la funcion Bug
Al finalizar el while
Después del while

## Slide 18
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Código Main

## Slide 19
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Ultrasonidos
Situaciones críticas de sensado
PERDIDAS

## Slide 20
TEORIA
BUG 0
BUG 1
BUG 2
CODIGO
Tarea: Informe
Realizar una tabla comparativa de los tres algoritmos, considerar todas las caracteristicas posibles (tiempo, carga computacional, precision, eficiencia, etc.)
Presentar 4 diferentes experimentos (mapas) por cada algoritmo de bug. Explicar las diferencias entre los resultados. Experimentar con laberintos complejos y cambiando las direcciones de movimiento.

## Slide 21
GRACIAS